## Slide 1
AI 진단 품질 향상을 위한 단계별 아키텍처 개선
분석 범위 확장으로 발생한 응답 지연을 해결하며 AI 아키텍처를 단계적으로 개선
CMS AI AGENT
01
Phase 1
Phase 2
Phase 3
단순 LLM 연동
Tool Calling 기반 Agent
Optimized Multi-Agent
Dashboard Data
LLM
Result
LLM
Trend / FFT / History Tools
Main
Agents
Evidence
진단
화면의 Trend·FFT 직접 전달
현재 화면 데이터로 분석 범위 제한
과거 측정·진단 이력 접근 어려움
제한된 근거로 종합 해석에 한계
Rule-based 분석을 Tool/Skill로 제공
AI가 진동 데이터·진단 이력 조회
분석 근거와 진단 범위 확대
다단계 호출 및 화면 갱신마다 재분석
Trend·FFT·History 역할 분리
독립 분석 병렬 실행과 Prefetch
필요한 경우에만 추가 Tool 호출
Hand-off 통합과 Caching 재사용
Limited Context / Shallow Analysis
High Latency / Repeated Execution
당시 응답시간 약 30초
Deep Analysis + Efficient Execution
AI 성능의 핵심은 모델 자체뿐 아니라, 진단 근거를 어떻게 제공하고 실행하는가에 있다.
Notes: 화면 데이터를 LLM에 직접 전달하던 초기 구조에서는 과거 기록을 함께 해석하기 어려웠습니다. 기존 Rule-based 진단 알고리즘을 Tool/Skill로 구성한 후 AI가 필요한 기록을 조회하면서 분석의 깊이가 개선되었으나, 여러 차례 LLM–Tool 왕복 및 화면 진입·갱신 시 반복 실행이 발생했습니다. 당시 응답시간은 약 30초라는 개발 사례입니다. 전문 Agent 역할 분리, 병렬화, Prefetch, 선택적 호출, 캐시를 적용한 Multi-Agent 구현을 완료한 것으로 설명합니다. 개선 후 응답시간은 제공되지 않았으므로 정량적 개선을 주장하지 않습니다.

## Slide 2
전문 분석 Agent 협업 기반 설비 종합 진단
Trend, FFT, 과거 진단 이력을 전문 영역별로 분석하고 Main Agent에서 종합 해석
CMS AI AGENT
02
① User / CMS Dashboard 설비 선택 및 종합 진단 요청
② Main Orchestrator Agent
분석 대상·맥락 파악 / 전문 Agent 작업 조정 / 최종 진단 생성
③ Specialized Agents
독립 분석 병렬 실행
Trend Agent
FFT Agent
History Agent
속도 상승 경향 / 이동평균·회귀 기울기
Level 적정성 / 기간별 변화 비교
속도·가속도 FFT / 1X·2X·3X
BPFO·BPFI·BSF·FTF / 원인 후보
동일 설비·동일 결함 사례 조회
과거 결과·조치 비교 / 활용 근거 정리
Rule-based Analysis Engine + Tools
Rule-based Analysis Engine + Tools
Rule-based Analysis Engine + Tools
④ Evidence Hand-off Layer
공통 구조화 데이터 + Markdown Summary / 수치·단위·측정일·근거·제한사항 유지
⑤ Main Agent — Final Diagnosis
Trend + FFT + History 통합 / 원인 후보·반증 검토 / 위험 수준·우선 점검 / 자연어 결과
Notes: Main Orchestrator와 최종 진단 Main Agent는 같은 주 Agent의 조정 단계와 종합 해석 단계를 분리해 표시했습니다. 세 전문 Agent는 독립적인 분석 작업을 병렬 실행하며 기존 Rule-based Analysis Engine과 관련 Tool을 활용합니다. Trend Agent는 진동 속도 상승 경향, 이동평균과 회귀 기울기, Level 적정성 및 기간별 Trend 변화 비교를 담당합니다. FFT Agent는 속도·가속도 FFT, 1X/2X/3X 회전 성분 및 BPFO/BPFI/BSF/FTF 베어링 결함 주파수를 분석하고 결함 원인 후보와 주파수 변화 근거를 정리합니다. History Agent는 동일 설비와 동일 결함 사례, 과거 결과 및 조치 사례를 비교합니다. Hand-off에서는 수치·단위·측정일·분석 근거·제한사항을 유지한 구조화 데이터와 Markdown Summary를 전달합니다. 최종 결과는 진단 지원이며 현장 엔지니어가 검토합니다.

## Slide 3
분석 근거 표준화 및 Hand-off 기반 종합 진단
각 전문 Agent의 근거를 표준화해 Main Agent가 일관된 최종 판단에 집중
CMS AI AGENT
03
Specialized Agent Output
Evidence Hand-off
Main Agent Output
Trend Agent
진동 상승 경향 검출
기간 변화량·회귀 기울기
주의·위험 Level 대비 현재 상태
FFT Agent
주요 주파수 피크 검출
회전·베어링 결함 주파수 비교
원인 후보와 진폭 근거
History Agent
연관된 과거 진단 이력
과거 이상 현상·조치 내역
현재 설비와 공통점·차이점
구조화 데이터 유지
수치 / 단위 / 측정일 / 제한사항
## Trend Analysis
- Status: Rising
- Evidence: 기울기 및 기간별 변화
## FFT Analysis
- Candidate: Unbalance
- Evidence: 회전 주파수·피크
## Related History
- Related cases: 관련 진단 이력
- Evidence: 과거 현상·조치 사례
근거 기반 종합 진단
설비 상태 종합 요약
가능한 이상 원인과 근거
다른 원인의 반증·불확실성
우선 점검 권고사항
원인 후보를 제시하고
현장 엔지니어가 최종 검토
구조 설명용 예시이며 실제 설비 진단 결과가 아님
개별 데이터 조회·이해 부담을 줄이고, 전문 영역에서 정리한 진단 근거로 최종 판단에 집중
Notes: 좌측 전문 Agent 출력과 중앙 Markdown은 구조 설명용 예시이며 실제 설비 진단 결과가 아닙니다. Rising과 Unbalance 역시 상태 및 원인 후보 필드를 설명하기 위한 예시입니다. 실제 구현에서는 원래 수치와 단위, 측정일, 분석 근거 및 제한사항을 구조화된 데이터에 유지하고 이를 Main Agent가 읽기 쉬운 Markdown Summary로 요약합니다. 원인 후보는 확정 고장 진단과 구별하며 반증과 불확실성을 함께 전달합니다. 최종 판단은 현장 엔지니어의 검토가 필요합니다.

## Slide 4
AI 분석 품질 유지와 응답 성능 개선을 위한 최적화
사전 분석·선택적 호출·병렬 처리·캐싱으로 반복 연산과 LLM 호출 부담을 최소화
CMS AI AGENT
04
① Prefetch
분석 근거 사전 구성
최근 90일 Trend 통계 / FFT 이력·주요 피크
최근 7일 FFT 진단 상태 / 관련 과거 이력 검색
원본 배열 대신 압축된 근거 제공
초기 분석에 필요한 Tool 호출 최소화
② Selective Tool Calling
조건부 추가 조회
근거가 충분하면 추가 호출 생략
필요한 상세 데이터만 조회 / 추가 호출 수 제한
설비·기간·측정 기록 입력값 검증
불필요한 LLM–Tool 왕복 감소
③ Parallel Execution
독립 분석 동시 실행
Trend·FFT·History 분석 작업 분리
독립적인 전문 Agent 분석 병렬 실행
완료된 근거를 Hand-off Layer에서 통합
순차 실행 대기시간 감소 기대
④ Caching
결과 재사용
설비·분석 근거·모델·분석 버전으로 캐시
기본 24시간 재사용 / 메모리·디스크 캐시
사용자가 명시적으로 다시 분석하면 갱신
화면 재진입 시 중복 분석·호출 비용 감소
기존
요청
LLM
Tool
LLM
Tool
LLM
결과
최적화
Prefetch + Parallel Analysis
Evidence
Main Agent
Cache
Result
추가 Tool
필요 시
개선 후 응답시간: [실측값 입력] · Multi-Agent의 속도 효과는 실행 방식과 측정으로 확인
Notes: 성능 최적화의 구체적인 수단은 Multi-Agent라는 구조 자체가 아니라 Prefetch, 병렬 실행, 선택적 Tool Calling, 결과 캐싱입니다. Prefetch는 최근 90일 Trend 통계, FFT 측정 이력과 주요 피크, 최근 7일 FFT 진단 상태, 관련 과거 이력을 사전에 구성합니다. 사전 근거가 충분하면 추가 호출을 생략하며 필요한 상세 데이터만 조회합니다. 설비·기간·측정 기록 입력값을 검증하고 종합 분석에서 추가 Tool 호출 수를 제한합니다. 독립 분석을 동시 실행한 후 Hand-off로 통합합니다. 동일 설비·분석 근거·모델·분석 버전 기준으로 메모리 및 디스크 캐시를 사용하고 기본 24시간 결과를 재사용합니다. 사용자의 명시적 재분석 요청은 갱신합니다. 과거 약 30초 사례만 제공되었으며 개선 후 실측값은 미제공입니다. 하단 경로는 개념 흐름이며 실제 캐시 적중 시 결과 재사용으로 AI 재실행을 줄입니다.

## Slide 5
CMS 데이터 기반 AI Agent 진단 및 업무 연계 구현
설비 상태 조회부터 종합 진단, 질의응답, 진단 보고서 생성까지 하나의 업무 흐름으로 연결
CMS AI AGENT
05
Step 1
설비 상태 및 진동 분석
[실제 시스템 화면 삽입]
대시보드 / Trend·FFT
Step 2
AI Agent 종합 진단
[실제 시스템 화면 삽입]
AI 분석 결과 / 챗봇
Step 3
진단 보고서 생성
[실제 시스템 화면 삽입]
진단 PPT / 이메일 초안
설비 현황 대시보드 조회
Trend 및 FFT 그래프 확인
상승 경향·주파수 진단 결과
원인 후보·분석 근거 확인
과거 관련 진단 이력 연결
챗봇 추가 질문과 Tool 실행
AI 분석 기반 진단 PPT 생성
Trend·FFT 그래프와 점검 권고
이메일 초안 생성
분석 → 해석 → 질의응답 → 보고서 작성으로 이어지는 진단 업무 지원 체계
Notes: 실제 시스템 스크린샷을 삽입할 수 있도록 3개 이미지 영역을 확보했습니다. 본 발표용 화면은 제공되지 않았으므로 가짜 UI를 만들지 않았습니다. Step 1은 설비 현황과 진동 분석, Step 2는 AI 종합 진단 및 과거 이력과 챗봇을 통한 추가 질문·Tool 실행, Step 3은 AI 결과 기반 진단 PPT 및 이메일 초안 생성입니다. 실제 화면 삽입 시 이미지 영역 비율을 유지하고 제목과 설명을 가리지 않도록 배치합니다. 생성한 원인 후보와 점검 권고는 현장 엔지니어가 검토합니다.

## Slide 6
Rule-based 분석과 Multi-Agent 결합을 통한 CMS 진단 지능화
분석의 깊이, 시스템 응답 효율, 실무 활용성을 함께 고려한 AI Agent 아키텍처 구축
CMS AI AGENT
06
① 분석 품질 고도화
화면 데이터 중심 분석에서 확장
Trend·FFT·과거 이력 종합 활용
근거 기반 원인 후보·점검 방향
② AI 처리 효율 최적화
Prefetch로 Tool 호출 최소화
전문 Agent 병렬 분석·공통 Hand-off
캐시 기반 중복 분석 감소
③ 설비 진단 업무 확장
챗봇 대화형 데이터 조회
AI 종합 분석·진단 결과 제공
진단 PPT·이메일 초안 생성
향후 고도화
배포·연계
AWS 배포 및 운영 인프라
실시간 CMS 데이터·DB 연계
정확도 검증
현장 전문가 진단 결과 비교
운전 조건을 반영한 FFT 분석
피드백 확장
점검 조치 및 결과 수집
피드백 데이터와 진단 연계
단순한 LLM 활용을 넘어, 기존 진동 진단 기술과 전문 AI Agent를 결합한
설비 진단 지원 체계 구현
Notes: Multi-Agent 기반 아키텍처 구현을 완료한 것으로 설명합니다. 핵심 성과는 화면에 한정된 분석을 Trend·FFT·과거 이력의 종합 해석으로 확장한 점, 사전 분석·병렬 실행·공통 Hand-off·캐싱을 적용한 점, 챗봇·PPT·이메일 초안으로 진단 업무를 연결한 점입니다. 정량적인 응답 개선과 진단 정확도는 실측 및 전문가 검증이 필요하며 이 발표에서는 입증된 수치로 제시하지 않습니다. 향후 AWS 환경 배포와 운영 인프라, 실시간 CMS 데이터와 DB 연계, 현장 전문가 결과 기반 정확도 검증, 운전 조건을 반영한 FFT 고도화, 점검 조치와 피드백 데이터 연계를 추진합니다. 설비 이상 원인 후보는 확정 고장 진단이 아니며 최종 판단은 현장 엔지니어가 검토합니다.